## Slide 1
PRESENTACION PUERTA HERMETICA ERREKA

## Slide 2
INDICE
Campo de aplicación
Conceptos previos
  2.1. Funcionamiento quirófanos: Presión POSITIVA y NEGATIVA
  2.2. Función de una puerta hermética
3. Puerta hermética Erreka
3.1. Operador: GLOBAL H
3.2. Hoja
3.3. Guías
3.4. Premarco
4. Accesorios
5. Características técnicas
6. Hoja de Pedidos
7. Certificaciones

## Slide 3
1. CAMPO DE APLICACION
Hospitales
Industria farmacéutica
Manipulación alimentaría
Cámaras frigoríficas
Industria química
Centros de atención medica

## Slide 4
2. CONCEPTOS PREVIOS
2.1. Funciónamiento de los quirófanos:
  Salas de ambiente controlado: proteger al paciente de posibles infecciones nosocomiales, provenientes del ambiente.
  Área quirúrgica está diferenciada en 2 zonas básicas:
    Pasillo sucio: por el cual se retira el instrumental utilizado y los residuos sanitarios).
    Pasillo limpio: por el que accede el personal sanitario, sala de material estéril, etc.).
  Para mantener el quirófano como la zona de mayor bioseguridad dentro del área quirúrgica, es imprescindible que la dirección del aire vaya de las zonas más limpias a las más sucias.

## Slide 5
2. CONCEPTOS PREVIOS
Presión POSITIVA
El proceso de climatización es un conjunto de actividades encadenadas que se inicia con la toma de aire del exterior, la filtración del aire, presurización, temperatura, humedad, nivel de ruido, la velocidad de aire en la sala climatizada y las renovaciones del mismo.
  Función: mantener la asepsia de la sala limpia.
  Objetivo: entrada de aire limpio en el quirófano.
Presión NEGATIVA
  Función: mantener la asepsia de la zonas contiguas a una zona contaminada.
  Objetivo: evacuar aire contaminado.
  Ámbito de utilización: sala de aislamiento de infecciosos, morgues,…

## Slide 6
2. CONCEPTOS PREVIOS
2.2. Función de una puerta hermética
  Mantiene separadas áreas con distintas presiones o grados de contaminación.
  Optimiza la utilización de aire tratado dentro de un área quirúrgica.
  Reduce los costes de funcionamiento de un área quirúrgica o sala limpia.

## Slide 7
3. PUERTA HERMETICA ERREKA
3.1 Operador
3.2 Hoja
3.3 Guías
3.4 Premarco

## Slide 8
3. PUERTA HERMETICA ERREKA
3.1. Operador Hermética Erreka: GLOBAL H
Motorrreductor
Cuadro electrónico
Fuente de alimentación
Reenvío
Actuador lineal
Soportes Tapa
Tapas
Correa dentada
Brida de amarre
El perfil caja se suministra
junto con la hoja
Kit equipotencial

## Slide 9
3. PUERTA HERMETICA ERREKA
3.1. Operador Hermética Erreka:
Características:
- Motorreductor: Motor GR 63x55 (24v)+ME 52-12+SG80K (10:1) VVL2.
- Cuadro electrónico: Global (Software especial para el control del actuador lineal).
- Fuente Alimentación: 180VA. 230 Voltios / 50Hz (Fusible 2 Amp.).
- Dimensiones: 285x140mm.
Kit Operador: “Global H”

## Slide 10
3. PUERTA HERMETICA ERREKA
3.2. Hoja hermética:
Panel:
  - Núcleo de poliuretano de 50kg/m3 de densidad prensado con planchas de DM forrado con chapa de resina fenólica o chapa de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido).
  - Lámina de plomo opcional para salas rayos X (Puerta emplomada).
Mirillas:
- Rectangular - Redonda
- Marco en aluminio (Estándar) - Marco en Inox. (Estándar)
- Marco en Inox. - Marco en Goma
- Marco en Goma - Enrasada
- Enrasada
Tirador:
- Manillón
Panel
Tirador
Mirilla

## Slide 11
3. PUERTA HERMETICA ERREKA
Desplazamiento al cerrar:
  Carril de rodadura y carros de gran suavidad de desplazamiento, que permiten una caída de la hoja de 1 cm tanto en altura como en profundidad en su posición de cierre hermético.
  Se consigue la estanqueidad por medio del contacto de los burletes perimetrales de la hoja con el premarco y suelo.
3.2. Hoja hermética:

## Slide 12
La hoja necesita 3 guías de Nylon.
3.3. Guías:
3. PUERTA HERMETICA ERREKA

## Slide 13
3.1. Premarco:
Características: Premarco adaptable a diferentes espesores de pared:
    Perfiles esquineros de extrusión de aluminio.
    Plancha central de DM forrado con chapa de resina fenólica o chapa de acero inoxidable del mismo acabado del panel.
3. PUERTA HERMETICA ERREKA

## Slide 14
4. ACCESORIOS
  Selector digital Erreka.
  Detector de proximidad.
  Pulsador de apertura.
  Pulsador de codo.
  Fotocélulas.

## Slide 15
5. CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTERÍSTICAS TECNICAS | Operador GLOBAL H
Alimentación estándar | 230v 50-60Hz +/- 15%
Alimentación bajo pedido | 115v 50-60Hz +/- 20%
Motor | 24 VDC
Consumo en funcionamiento | 200 W
Fusible de protección | 2A
Temperatura de funcionamiento | 20ºC a 65ºC
Peso máximo hoja (kg) | 200 kg
Anchura máxima hoja (mm) | 1800 mm
Altura máxima hoja (mm) | 2400 mm
Velocidad máxima de apertura | 0,5 m/seg
Calidad y robustez
Hermeticidad e higiene
Movimiento suave y silencioso
Diferentes tipos de acabados
Amplia gama de accesorios
Servicio integral
Kit reposición: Herméticas Besam
PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 (respecto a la norma: EN12207:2000)

## Slide 16
6. HOJA DE PEDIDO
Las características a definir antes elaborar el pedido:

## Slide 17
7. CERTIFICADOS
Este equipo ha sido testado y evaluado bajo las siguientes normativas y directivas:
Puertas automáticas peatonales prEN 12650-1, prEN 12650-2
Directiva Baja Tensión 73/23/CEE
Directiva Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
Directiva Máquinas 2006/42/CE
Directiva Productos de la Construcción 89/106/CEE
PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 (respecto a la norma: EN12207:2000)